ПРОЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт электротехнических устройств, оборудования и установок |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Организация надзора, технического обслуживания и ремонта электротехнических устройств, оборудования и установок для обеспечения устойчивого снабжения электрической энергией коммунально-бытовых потребителей городов и населенных мест |
| Группа занятий: |
| 2143 | Инженеры электрики, инженеры-энергетики | 3113 | Техники-электрики |
| 1223 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в строительстве | 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ1) | (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |
| 40.10.3 | Распределение электроэнергии |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | наименование | код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Деятельность по обеспечению эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | 5 | Осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | А/01.5 | 5 |
| В | Руководство структурным подразделением, осуществляющим эксплуатацию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | 6 | Осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | А/01.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление руководства структурным подразделением, осуществляющим эксплуатацию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | В/01.6 | 6 |

| Характеристика обобщенных трудовых функций |
| --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция: |
| Наименование | Деятельность по обеспечению эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | А | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Техник, мастер |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в области, соответствующей направленности (профилю) по «Электротехнические сети и системы» . Профессиональное образование и профессиональное обучение, по образовательным программам высшего профессионального образования, в области, соответствующей направленности (профилю) «Электроэнергетика и электротехника» . Профессиональное образование и профессиональное обучение по образовательным программам среднего и высшего профессионального образования по техническим специальностям и дополнительное профессиональное образование и (или) повышение квалификации по программе «Электроэнергетика и электротехника» |
| Требования к опыту практической работы | При наличии среднего профессионального образования и направлений высшего профессионального образования в области, соответствующей направленности (профилю) «Электроэнергетика и электротехника» 4, требования к опыту практической работы в области не предъявляются. Для остальных специальностей среднего профессионального образования и направлений высшего профессионального образования требуется практический опыт (производственный стаж), полученный в ходе трудовой деятельности по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, не менее 1 года |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами. Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте Соответствие группы допуска по электробезопасности выполняемой работы |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | код | наименование |
| ОКЗ1 | 3113 | Техник -электрик |
| ЕКС | - | Техник |
|  |  | Старший техник |
|  |  | Мастер участка |
| ОКСО | 140205 | Электротехнические системы и сети |
|  | 140211 | Электроснабжение |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | A/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивая их эффективность и качество |
|  | Участвовать в разработке графиков осмотров и профилактических испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Обеспечивать проведение осмотров и профилактических испытаний, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, в соответствии с утвержденными графиками, для выявления нарушений и дефектов в их работе |
|  | Осуществлять проведение необходимых подготовительных мероприятий для сокращения простоя трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, и контролировать полноту и качество выполняемых работ |
|  | Представлять специалисту более высокого квалификационного уровня: а) предложения по оперативному и перспективному планированию работ по эксплуатации, капитальному и текущему ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов; б) оперативные данные о работе трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Участвовать в разработке мероприятий по внедрению передовых технологий и способов ремонта, повышающих срок службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Принимать участие в составлении ежемесячного плана работ и участвовать в составлении годового плана различных видов ремонта трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Обеспечивать, совместно с представителем соответствующей службы предприятия, составление дефектных актов, для определения объемов, капитального и текущего ремонта трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Организовывать выполнение графиков работ по техническому обслуживанию, проведению планово-предупредительного ремонта, планов капитального ремонта и работ по подготовке трансформаторных подстанций и распределительных пунктов к работе в зимних условиях |
|  | Контролировать качество выполнения работ в соответствии с требованиями технических условий |
|  | Ежемесячно составлять акты выполнения планово-предупредительного ремонта трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также отчеты об использовании материалов и запасных частей |
|  | Обеспечивать процесс осуществления ремонтных работ технической и технологической документацией, необходимыми инструментами и приспособлениями, материалами и запасными частями |
|  | Принимать участие в приемке законченных работ по реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и испытании вновь вводимого оборудования |
|  | Контролировать наличие и исправность средств индивидуальной защиты, противопожарного инвентаря, укомплектованность медицинских аптечек |
|  | Осуществлять руководство бригадами, контролировать рабочие процессы, при проведении работ по эксплуатации и ремонта трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Проводить первичные, повторные, целевые и внеочередные инструктажи подчиненному персоналу по вопросам охраны труда и пожарной безопасности с регистрацией в специальных журналах |
|  | Организовывать мероприятия по поддержанию в исправном состоянии систем отопления, освещения, ограждающих и предохранительных устройств, средств контроля и сигнализации и контролировать их выполнение |
|  | Осуществлять непосредственное руководство сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Готовить предложения по механизации и автоматизации производственных процессов и ручных работ, осуществляемых в процессе эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Вести техническую и технологическую документацию |
|  | Организовывать работу бригад по ликвидации аварийных ситуаций и других работ на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, не предусмотренных графиками |
|  | Осуществлять внедрение передовых методов и приемов труда, а также форм его организации, аттестации и рационализации рабочих мест |
|  | Устанавливать и своевременно доводить суточные задания производственному персоналу, в соответствии с утвержденными планами и графиками, обеспечивать организацию их выполнения |
|  | Обеспечивать правильность, и своевременность оформления первичных документов по учету рабочего времени |
|  | Осуществлять расстановку и целесообразное использование закрепленного персонала на рабочих местах |
|  | Контролировать соблюдение рабочими правил охраны труда и промышленной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности |
|  | Составлять графики проверки знаний у рабочих по охране труда |
|  | При несчастном случае немедленно организовывать первую помощь пострадавшему, направлять его в медицинское учреждение, сообщать специалисту более высокого квалификационного уровня и принимать меры в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве» |
|  | Обобщать и изучать предложения бригадиров, рабочих и разрабатывать предложения по повышению уровня охраны труда, производственной дисциплины |
|  | Организовывать подготовку рабочих к проверке знаний, норм и правил и участвовать в работе аттестационной комиссии |
|  | Проверять готовность индивидуально подготовленных рабочих к представлению на экзамены в квалификационную комиссию предприятия по повышению и присвоению разрядов |
|  | Организовывать стажировку и дублирование, вновь принятых работников, контролировать их выполнение |
|  | Проводить совместно с уполномоченным лицом по охране труда первую ступень 3-х ступенчатого контроля, осуществлять устранение выявленных недостатков, а при невозможности их выполнения сообщать специалисту более высокого квалификационного уровня. Результаты проверки записывать в журнал первого уровня контроля |
|  | Организовывать выполнение приказов, планов и распоряжений руководства предприятия и структурного подразделения, предписания надзорных органов |
|  | Организовывать работу малых коллективов исполнителей |
| Необходимые умения | Проводить осмотры и профилактические испытания трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Контролировать работу трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, определять неисправности в их работе, разрабатывать комплекс мер по их устранению |
|  | Руководить сложными и опасными работами по заранее разработанному плану, проекту организации работ или по наряду-допуску |
|  | Контролировать качество выполнения работ в соответствии с требованиями технических условий |
|  | Обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений |
|  | Осуществлять своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в ремонт, составлять акты на ремонт оборудования, дефектные ведомости |
|  | Составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Вести журналы учета режимов работы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, фиксировать изменение их технического состояния |
|  | Разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Составлять графики производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Формировать бригады (их количественный, профессиональный и квалификационный состав) для производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Осуществлять подготовку производства, обеспечивать рациональную расстановку кадров |
|  | Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда |
|  | Организовывать рабочие места, их техническое оснащение |
|  | Изучать технологическую документацию для понимания специфики и особенностей работы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Контролировать состояние условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдение рабочими требований трудового законодательства, правил, норм, инструкций по охране труда и пожарной безопасности |
|  | Обрабатывать данные для отчетов о проделанной работе, составлять материальные отчеты |
|  | Осуществлять постоянное повышение профессионального и интеллектуального уровня |
|  | Осуществлять контроль и вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Формулировать предложения по улучшению результатов деятельности по реализации трудовой функции |
|  | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
|  | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
|  | Работать с компьютером в качестве пользователя с использованием специализированного программного обеспечения |
|  | Определять самостоятельно задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| Необходимые знания | Нормативно-правовые (законы, постановления и распоряжения правительства РФ), ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы (правила, технические условия, инструкции и др.) регламентирующие деятельность по эксплуатации трансформаторных подстанций, распределительных пунктов |
|  | Технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и технические требования, предъявляемые к их работе |
|  | Конструктивные особенности, устройство и оснащение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (масленые выключатели, аккумуляторные батареи, рубильники, автоматы защиты, измерительные приборы и др.) |
|  | Основы электротехники и гидравлики |
|  | Методы устранения неисправностей и ликвидации аварий в работе трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Порядок и методы технико-экономического, оперативного, текущего и перспективного производственного планирования |
|  | Формы и методы организации производственно-хозяйственной деятельности по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Действующие положения по оплате труда и формы материального стимулирования |
|  | Передовой отечественный и зарубежный опыт в области аналогичной деятельности |
|  | Основы экономики, организации труда, производства и управления |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Правила и нормы охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты |
|  | Приказы и распоряжения руководства по предприятию электрических сетей |
|  | Техническую (исполнительную, эксплуатационную и технологическую) документацию по трансформаторным подстанциям и распределительным пунктам |
|  | Положение о структурном подразделении по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
| Другие характеристики | Наименование квалификационного сертификата, выдаваемого по данной трудовой функции - «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов A/01.5» 5 квалификационный уровень. |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция: |
| --- |
| Наименование | Руководство структурным подразделением, осуществляющим эксплуатацию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей | Начальник участка, начальник службы, начальник цеха |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное образование и профессиональное обучение, по образовательным программам высшего профессионального образования, в области, соответствующей направленности (профилю) «Электроэнергетика и электротехника»4. Профессиональное образование и профессиональное обучение по образовательным программам высшего профессионального образования по техническим специальностям и дополнительное профессиональное образование и (или) повышение квалификации по программе «Электроэнергетика и электротехника» |
| Требования к опыту практической работы | При наличии высшего профессионального образования (магистратура) в области, соответствующей направленности (профилю) «Электроэнергетика и электротехника» 4 требуется практический опыт, полученный в ходе трудовой деятельности, соответствующий 5 квалификационному уровню по данному стандарту, стаж работы не менее 1 года. При наличии высшего профессионального образования технической направленности требуется практический опыт, полученный в ходе трудовой деятельности соответствующий 5 квалификационному уровню по данному стандарту, стаж работы не менее 3 лет. |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном действующими законодательными и нормативно-правовыми актами. 5 Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте. Соответствие группы допуска по электробезопасности выполняемой работы |
| Дополнительные характеристики |
| Наименование документа | Код | Наименование |
| ОКЗ | 2143 | Инженеры –электрики и инженеры-энергетики |
|  | 1222 | Руководители специализированных (производственно-эксплуатационных) подразделений (служб) в промышленности |
|  | 1223 | Руководители функциональных и других подразделений и служб |
| ЕКС | - | Начальник цеха |
|  |  | Начальник участка |
|  |  | Начальник службы |
| ОКСО | 140400 | Электроэнергетика и электротехника |

| Трудовая функция |
| --- |
| Наименование | Осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | А/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.1.1. |
| Трудовая функция |
| Наименование | Осуществление руководства структурным подразделением, осуществляющим эксплуатацию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Код | В/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Организовывать собственную деятельность по решению практических задач, на основе самостоятельного анализа ситуации, и ее изменения, оценивать эффективность и качество собственной деятельности |
|  | Осуществлять оперативное и техническое руководство персоналом, осуществляющим эксплуатацию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Организовывать оперативное и текущее планирование производственной деятельности структурного подразделения, организовывать учет, составление и своевременное предоставление отчётов о производственной деятельности структурного подразделения |
|  | Обеспечивать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Контролировать выполнение планов по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Разрабатывать графики периодических осмотров и профилактических испытаний трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в соответствии с действующими нормативно-методическими документами |
|  | Определять перечень и виды работ, подлежащих выполнению на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах и осуществлять планирование их выполнения |
|  | Готовить предложения специалисту более высокого квалификационного уровня, о периодичности проведения работ по текущему и капитальному ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Организовывать проведение необходимых подготовительных мероприятий для сокращения простоев трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Обеспечивать своевременное и качественное проведение планово-предупредительных работ на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах |
|  | Анализировать основные производственно-технические показатели работы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению нарушений, возникающих в процессе работы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Организовывать работу структурного подразделения по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |
|  | Проводить анализ аварийных ситуаций в работе трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, разрабатывать мероприятия по их недопущению |
|  | Проводить паспортизацию и инвентаризацию эксплуатируемого оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Разрабатывать мероприятия, направленные на внедрение эффективных технологий эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Обеспечивать составление дефектных ведомостей для планирования работ по капитальному и текущему ремонту |
|  | Организовывать своевременное составление и представление заявок на оборудование, инструмент, запасные части, материалы, контрольно-измерительные приборы для технического обслуживания и ремонта трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Проводить работу по экономии материалов и запасных частей, внедрению прогрессивных форм организации труда и новой техники, аттестации и рационализации рабочих мест, использованию резервов повышения производительности труда и снижения издержек производства |
|  | Представлять по требованию специалиста более высокого квалификационного уровня оперативные данные о работе трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Проводить работу по внедрению новых форм хозяйствования, улучшению нормирования труда, правильному применению форм и систем заработной платы и материального стимулирования, обобщению и распространению передовых приемов и методов труда |
|  | Изучать и готовить предложения по внедрению передового отечественного и зарубежного опыта и технологий организации аналогичных видов деятельности, развитию рационализации и изобретательства |
|  | Проводить оперативные совещания с целью координации работы по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Участвовать в решении вопросов организации капитального ремонта трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и планов его выполнения |
|  | Контролировать наличие, сохранность и правильность ведения проектной, эксплуатационной, технической, технологической и другой рабочей документации |
|  | Осуществлять подбор кадров рабочих и служащих, их расстановку и целесообразное использование |
|  | Контролировать соблюдение работниками правил и норм охраны труда промышленной и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Организовывать работу по повышению квалификации рабочих и служащих, проводить воспитательную работу в коллективе |
|  | Своевременно рассматривать и утверждать графики работы производственного персонала |
|  | Представлять предложения о поощрении отличившихся работников, наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины, применении при необходимости мер материального воздействия |
|  | Нести ответственность за состояние условий охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Организовывать и контролировать правильное хранение материалов, запасных частей, инструментов, приспособлений, спец. одежды, защитных средств на рабочих местах |
|  | Осуществлять разработку и доведение до сведения персонала внутренних локальных актов (производственных и должностных инструкций, инструкций по охране труда, эксплуатационных и противопожарных инструкций, документов регулирующих технологию производственного процесса и других) |
| Необходимые умения | Необходимые умения по трудовой функции код А/01.5 |
|  | Оценивать направления развития отечественной и зарубежной практики эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Применять современные программные средства разработки технической, технологической и иной документации |
|  | Применять знания в области электротехники и гидравлики для подготовки предложений по совершенствованию эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Расширять свой кругозор в сфере реализации трудовой функции |
|  | Осуществлять творческий поиск решения проблем, возникающих в процессе организации и осуществления процессов эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Работать в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам |
|  | Выносить суждения, в процессе реализации трудовой функции, на базе неполной или ограниченной информации |
|  | Осуществлять экспертизу технической документации |
|  | Разрабатывать техническую, технологическую и иную документацию для работников, осуществляющих эксплуатацию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Изучать передовой отечественный и зарубежный опыт в области электроснабжения |
| Необходимые знания | Необходимые знания по трудовой функции код А/01.5 |
|  | Систему документов регулирующих техническое обслуживание, проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Организацию методов планирования ремонтно-эксплуатационных работ на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах |
|  | Нормы времени на проведение планово-предупредительного ремонта трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Технические характеристики, конструктивные особенности и эксплуатационные данные трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Стандарты и регламенты эксплуатации и ремонта трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Стандарты делопроизводства (классификацию документов, порядок оформления, регистрации, прохождения, хранения и др.) |
|  | Современные информационные технологии |
|  | Основы трудового законодательства |
|  | Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты. |
|  | Перспективы развития области профессиональной деятельности, связанной с эксплуатацией трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Отечественные и зарубежные достижения науки и техники, специальную литературу по вопросам эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов |
|  | Распоряжения руководства и приказы по предприятию , касающиеся реализации трудовой функции |
|  | Устав предприятия электроснабжения электрических сетей |
| Другие характеристики | Наименование квалификационного сертификата, выдаваемого по данной трудовой функции - «Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и распределительных пунктов В/01.6» 6 квалификационный уровень. |
| Сведения об организациях-разработчиках |
| Ответственная организация – разработчик: |
| Национальный Исследовательский Университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) |
| (наименование организации) |
|  | Ректор Кузьминов Ярослав Иванович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| Наименования организаций – разработчиков: |
| 1 | Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург |
| 2 | ЗАО-ТФ «ВАТТ», г.Саранск |
| 3 | ОАО коммунальных электрических сетей Саратовской области «Облкоммунэнерго» |
| 4 | ОАО «Ижевские электрические сети» |
| 5 | ЗАО «Самарские городские электрические сети» |
| 6 | ОАО «Новгородоблэлектро», г. Великий Новгород |
| 7 | ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», г.Саранск |
| 8 | ЗАО «Курортэнерго», г.Санкт-Петербург |
| 9 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания», г.Кемерово |
| 10 | ЗАО «Тагилэнергосети» |
| 11 | МУП г.Череповца «Электросеть» |
| 12 | МУП «Ульяновская городская электросеть» |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

По профилю 140205 «Электротехнические системы и сети» и 140221 «Электроснабжение» из перечня специальностей среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 N 355 (ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.10.2009 N 15123).

По профилю 140400 по профилю «Электроэнергетика и электротехника» из перечней направлений подготовки высшего профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 05.07.2011) "Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2009 N 15158)).

Порядок прохождения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) установлен следующими действующими законодательными и нормативно-правовыми актами:

Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 69, 185, 213);

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих - раздел I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях».

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.